## Slide 1
Rádiójelek és antennák kapcsolata
15 perces VIZSGÁRA SZÁNT BEMUTATÓ
A digitális SDR vevő és az elektromágneses jelek vizuális megjelenítése

## Slide 2
Bemutató célkitűzései
Rádiójelek valós megjelenése
A következő néhány percben megnézhetjük, hogyan jelennek meg a rádiójelek a valóságban, és hogyan lehet őket digitálisan megjeleníteni.
Jel erősségének vizsgálata
Tanulmányozzuk meg, hogyan függ össze a vett jel erőssége az antenna hosszával és a frekvenciával, különböző demonstrációk segítségével.
SDR technológia bemutatása
A bemutatóhoz egy digitális SDR vevőt fogok használni, amely számítógépen láthatóvá teszi az elektromágneses jeleket.
2/14

## Slide 3
SDR vevő bemutatása
Mi az az SDR vevő?
A digitális SDR (Software Defined Radio) vevő lehetővé teszi az elektromágneses jeleket számítógépen való megjelenítésére.
Contrary to popular belief, it doesn't convert radio waves into digital data and back. Instead, it directly processes analog radio signals using high-speed ADCs.
Működése
Antenna fogadja a rádiójeleket
Az RF szűrők előkészítik a jelet
A DSP processzor feldolgozza a digitális jelet
Sajátos előnyei
Régiók és idők független vizualizáció
Különböző frekvenciatartományok kezelése
Digitalis spektrum megjelenítése
3/14

## Slide 4
Digitális spektrum értelmezése
Spektrum elemzése
A függőleges csíkok élő rádiójelek reprezentációi
A balról jobbra irány frekvenciát mutat
Az alul levő tengely időt jelöl
Mit figyelhetünk meg?
A csíkok vastagsága a jel erősségét jelzi
Különböző színek a különböző küldőket mutatják
A mozgás a jel változását jelzi időben
4/14

## Slide 5
Hullámhossz-frekvencia kapcsolat
Optimális antenna hossz
Az antenna akkor működik a legjobban, ha a hossza a hullámhossz negyede vagy fele.
Ahogy nő a frekvencia, csökken a hullámhossz.
Ezért egy 100 MHz-es FM rádióhoz hosszabb antenna kell, mint egy 450 MHz-es adóhoz.
Frekvencia és hullámhossz fordított aránya
Frekvencia
Hullámhossz
Antenna hossz (λ/2)
5/14

## Slide 6
Frekvencia példák gyakorlatban
FM rádió 100 MHz és 450 MHz adók antennahossz igényeinek összehasonlítása
100 MHz FM rádió
Alacsonyabb frekvencia
Hosszabb antenna kell
frekvencia ↑ → hullámhossz ↓
450 MHz adó
Magasabb frekvencia
Rövidebb antenna kell
Az antenna akkor működik a legjobban, ha a hossza a hullámhossz negyede vagy fele. Ahogy nő a frekvencia, csökken a hullámhossz, így kisebb antenna is elegendő.
6/14

## Slide 7
Hosszú antenna demonstráció
Hosszabb antenna
Most nézzétek meg, mi történik a jel erősségével ezzel a hosszabb antennával.
A kijelzőn látszik, hogy a jel erősebb, stabilabb.
Antenna cseréje
Most rövidebb antennával próbáljuk meg ugyanazt.
Látjátok, hogy a jel gyengül, néhol eltűnik.
Hosszabb antenna
Rövidebb antenna
Jel erősség vizualizáció
Erős jel
Gyenge jel
7/14

## Slide 8
Rövid antenna demonstráció
Rövidebb antenna használata
Fontos megfigyelések:
A jel gyengül a rövidebb antenna miatt
Néhol a jel eltűnik teljesen
Ez mutatja, hogy az antenna hossza nem illik a hullámhosszhoz
A vétel minősége romlik, ha az antenna nem a megfelelő hosszú
"Ez jól mutatja, hogy ha az antenna hossza nem illik a hullámhosszhoz, romlik a vétel."
8/14

## Slide 9
Élő rádiójel behangolás
103.7
Élő adás
Valós FM vagy amatőr frekvencia behangolása
Antenna pozíció változtatása
Antenna pozíció hatása
Jobbra döntéssel a jel erősödik
Magasabbra emeléssel a jel erősödik
Alacsonyabbra emeléssel a jel gyengül
Ez ugyanaz a jelenség, ami miatt egy mobiltelefon is érzékeny a térbeli árnyékokra.
9/14

## Slide 10
Antenna pozíció hatásai
Antenna pozíció és jel erősség
Jobbra döntött antenna: erősödő jel
Magasabbra emelt antenna: erősödő jel
Tiltott antenna: gyengülő jel
Mobiltelefon analógia
Ugyanaz a jelenség, ami miatt egy mobiltelefon is érzékeny a térbeli árnyékokra.
Az antenna pozíció változtatásával közvetlenül megfigyelhető a jel erősségének változása.
10/14

## Slide 11
Megfigyelések elemzése
Mit vettetek észre a demonstráció során?
Jel erősség változása
Mikor volt a legerősebb a jel a különböző antenna hosszokkal való kipróbálása során?
Antenna cserék hatása
Hogyan reagált az antenna cseréjére a vétel minősége? Milyen megfigyelések alapján döntöttetek?
Antenna pozíció
Hogyan hatotta az antenna helyzete (pl. döntés, magasság) a vételre?
Tanulságok
Mi következik ebből a frekvencia–antenna kapcsolatára vonatkozóan?
Tanár megjegyzés: Figyeljük meg, hogy a tanulók milyen összefüggésekre jutnak a rádiózásban az antenna hossz és a frekvencia között. Érdekes lehet, ha kis csoportokban beszámolnak a megfigyeléseikről.
11/14

## Slide 12
Frekvencia-antenna összefüggés
Nincs univerzális antenna — minden frekvenciához más optimális méret tartozik.
Alacsony frekvencia
100 MHz
Hosszabb antenna szükséges
(FM rádio)
Közepes frekvencia
225 MHz
Közepes antenna hossz
(Középfrekvenciás eszközök)
Magas frekvencia
450 MHz
Rövidebb antenna szükséges
(450 MHz-es adók)
12/14

## Slide 13
Bemutató főbb tanulságai
Rádiójelek digitális megjeleníthetősége
A rádiójelek életben láthatóvá tehetők digitális SDR vevők segítségével, amelyek a számítógépen jelenítik meg az elektromágneses jeleket.
Az antennahossz döntően befolyásolja a vételt
Az antenna hossza kritikus tényező a vétel minőségében. Az optimális antenna hossz a frekvenciától függ, és a hullámhossz negyede vagy fele lehet.
Elektromágneses törvények gyakorlati alkalmazása
A tanult elektromágneses törvények a gyakorlatban, élőben is megfigyelhetők, és konkrétan befolyásolják a rádiózás minőségét.
13/14

## Slide 14
Következő lépések
A mai bemutatóban megismert jelenségeket a következő órán csoportfeladatban önállóan is kipróbálhatjátok.
Csoportos munka
Munkacsoportokban (3-4 fő) végezhetitek el az experimentális vizsgálatokat, majd közösen elemezzétek az eredményeket.
Antenna mérések
Különböző hosszúságú antennákkal méred a jel erősségét különböző frekvenciákon, és rögzíted az eredményeket táblázatban.
Elemzés és jelentés
Elemezed a kapott adatokat, készítesz grafikont, és összeállítod a csoport jelentését a megfigyelésekről.
Tipp a munkához:
Figyeljétek meg, hogyan hat az antenna hossza a vétel minőségére, és ez a frekvencia változtatáshoz!
14/14